## Slide 1
Экологическая обстановка
Северной части Каспийского моря
по результатам мониторинга
Мангистауской области
Алматы, 2013
Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Мангистауской области

## Slide 2
Исследования на акватории моря (определение масштабов загрязнения морской воды и донных отложений: гидрометеорологические наблюдения:
  физическое и химическое (отбор проб) исследование
  воды;
  физическое и химическое исследование (отбор) донных
  отложений;
  биологические исследования, связанные с изучением
  состояния морской фауны (планктона, бентоса,
  ихтиофауны);
  отбор проб для токсикологических исследований
  донной ихтиофауны;
  наблюдение за птицами и тюленями;
  исследование водной растительности.
Аэрокосмический мониторинг
  фиксация и локализация фактов и мест аварий (разлива
  нефти) в пределах морской акватории Мангистауской области;
Цели и задачи

## Slide 3
Карта-схема расположения станций наблюдения

## Slide 4: Результаты исследований КАПЭ (2007-2010гг.): Концентрации аммонийных форм азота не превышали значений ПДК (0,5 мг/л)
Результаты исследований 2011г.
Азот аммонийный

## Slide 5: Результаты исследований 2007-2010гг. (КАПЭ): Концентрации нитритных форм азота не превышали значений ПДК (0,02 мг/л)
Результаты исследований 2011г.
Азот нитритный

## Slide 6
Результаты исследований 2007-2010гг. (КАПЭ): Концентрации нитратных форм азота не превышали значений ПДК (9,1 мг/л)
В осенний период максимальные концентрации отмечены на островах Каламкас (10,32 мг/л), Нурсултан (9,13 мг/л), а также судоходных путей (10,23 мг/л).
Результаты исследований 2011г.
Азот нитратный

## Slide 7
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
КЛМ
КРМ
ДХ
ПАКТ
ПКР
Среднее значение, Осень 2007
Среднее значение, Осень 2008
Среднее значение, Осень 2009
Среднее значение, Осень 2011(Мекенсак)
МОРСКАЯ ВОДА
Весна
Содержание хрома в воде:
ПДКхром =0.02 мг/л
ПДКмедь =0.005 мг/л
Осень
Превышения ПДК в 43-170 раз
Превышения ПДК в 4-38 раз
Превышения ПДК в 6-70 раз
Превышения ПДК в 20-110 раз
ПДК
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
КЛМ
КРМ
ДХ
ПАКТ
ПКР
Среднее значение, Весна 2007
Среднее значение, Весна 2008
Среднее значение, Весна 2009
Среднее значение, Весна 2011(Мекенсак)
ПДК
ПДК
ПДК
Содержание меди в воде:

## Slide 8
МОРСКАЯ ВОДА
Содержание свинца в воде:
Весна
Осень
ПДКсвинец =0.01 мг/л
Превышения ПДК в 8-80 раз
Превышения ПДК в 40-118 раз
ПДК
ПДК

## Slide 9
МОРСКАЯ ВОДА
Cодержание фенола в воде:
Весна 2007-2009, 2011
Осень 2007-2009, 2011
ПДК
ПДКфенолы = 0.001 мг/л
Превышения ПДК в 1,1-4,1 раза
Превышения ПДК в 1,1-3,2 раза

## Slide 10: Результаты исследований 2007-2010гг. (КАПЭ): Концентрации нефтепродуктов и СПАВ находились на уровне ниже ПДК (0,05 мг/л)
Результаты исследований 2011г.
Нефтепродукты

## Slide 11: Донные отложения

## Slide 12
Содержание хрома в донных отложениях (2011г.)
По данным исследований КАПЭ содержание хрома изменялось от 0,4 до 24,3 мг/кг

## Slide 13
Содержание меди в донных отложениях (2011г.)
В осенний период вся остальная акватория характеризовалось значениями от 0,02 до 1,8 мг/кг

## Slide 14
Содержание никеля в донных отложениях (2011г.)

## Slide 15
Содержание свинца в донных отложениях (2011г.)
По данным исследований КАПЭ содержание свинца изменялось от 0,88 до 12,5 мг/кг

## Slide 16
Содержание кадмия в донных отложениях (2011г.)
По данным исследований КАПЭ содержание кадмия было меньше 0,2 мг/кг

## Slide 17
Содержание бария в донных отложениях (2011г.)
По данным исследований КАПЭ содержание бария изменялось от 24,9 до 560 мг/кг

## Slide 18
Содержание нефтепродуктов в донных отложениях (2011г.)
Результаты исследования КАПЭ: нефтяные углеводороды <5 мг/кг

## Slide 19: МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2007-2010гг. (КАПЭ)
ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Весна 2007-2009
Осень 2007-2009
Нефтяные углеводороды < 5 мг/кг
Высокие значения фенолов в 2009 году отмечены на станциях порта Баутино
Концентрации большинства ТМ на станциях Северо-восточного и Среднего Каспия в 2009 г. соответствовали результатам 2007- 2008 г. и были в пределах ранее зарегистрированных значений

## Slide 20
Содержание фенола в донных отложениях (2011г.)

## Slide 21
Зоопланктон
Данные КАПЭ: В 2008 году мнемиопсис отсутствовал;
2009 год – зарегистрирован осенью в малых количествах.
В период исследований 2011 года гребневик мнемиопсис не обнаружен. В районе структур Каламкас и Жемчужины выявлена медуза блакфордия вирджиния.
Р а с п р е д е л е н и е ч и с л е н н о с т и
Фитопланктон
Зообентос
Р а с п р е д е л е н и е б и о м а с с ы, в мг/м3

## Slide 22: Ихтиофауна
В уловах бимтрала встречались, в основном, эвригалинные донные и пелагические рыбы,
среди которых преобладали бычки и килька. В сетных уловах доминировала вобла.
Биологические характеристики наиболее массовых видов рыб находились в пределах
многолетних показателей для этих видов и соответствовали нормальному состоянию
популяций. Упитанность по Фультону в большинстве случаев, как и в предыдущие годы исследований, составляла около 2, что является хорошим показателем.

## Slide 23: Токсикологическая характеристика рыб
В соответствии с СанПиН 42-123-4089-86 от 30.03.86г. «Предельно–допустимые
концентрации химических элементов в продовольственном сырье и пищевых
продуктах» нормативные содержания в рыбе свежей следующие:
кадмий - 0,2мг/кг;
медь - 10,0мг/кг;
ртуть - 0,3мг/кг;
цинк – 40 мг/кг.
Мышьяк. Содержание мышьяка в тканях рыб (бычки и вобла) находится на уровне < 0,6мг/кг.
Барий. Концентрации бария в тканях рыб находятся на уровне меньше 0,1мг/кг.
Кадмий. Содержание кадмия изменялось от < 0,1 до 0,5мг/кг, максимум отмечен
для воблы.
Хром. Концентрации хрома изменялись от менее 0,1 до 53мг/кг, при этом максимальное его
содержание выявлено в тканях воблы.
Медь. Концентрации меди в тканях рыб изменялись от 0,3 до 16мг/кг. Максимальное её
количество отмечено для воблы.
Железо. Концентрации железа изменялись от 16 до 920мг/кг, максимум выявлен для сельди
пузанка.
Концентрации ртути и никеля во всех образцах рыб составляли < 0,01мг/кг.
Концентрации свинца были < 1, и только для воблы составляли 1,5мг/кг.
Концентрации цинка изменялись от 4 до 16мг/кг и находились на уровне ниже, чем
установленные ПДК для рыб.

## Slide 24: Орнитофауна
Наиболее высокая численность и видовое разнообразие птиц приурочены к акватории Северо-Восточного Каспия и прибрежной зоны Среднего Каспия - портов и прилежащей к ним акватории

## Slide 25: Тюлени
Численность Каспийского тюленя (Phoca caspica) на исследованной акватории нестабильна.
Основным лимитирующим фактором является кормовая база.

## Slide 26: Аэрокосмический мониторинг
22.09.2011 обнаружены 6 разливов
5
6

## Slide 27
Борозды выпахивания (вид с вертолета)
Общий вид кольцевой стамухи
Размер льдин слагающих стамуху

## Slide 28
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!